## Slide 1: 珞石机器人
全系列产品选型手册

## Slide 2: 珞石机器人
工业+协作全系列机器人产品和解决方案供应商
北方最大工业 + 协作机器人智造工厂
数字化、智能化生产制造体系全面、严苛质检标准
机器人年产能超 20000 台
珞石机器人（ ROKAE），作为新一代智能机器人专家， 专注于多关节工业机器 人、柔性协作机器人等系列化产品的研发、生产和销售， 以平台化产品和自主知识产权的核心技术为基础， 面向工 业、商业和医疗等领域， 快速为客户提供更智能、更高效、更安全的产品和自动化解决方案等服务。
01

## Slide 3: CONTENTS
50+
机器人产品
2万
机器人年产能
千 +
家全球客户
600+
项自主知识产权
2万
台机器人保有量
80%
硕士及以上学历研发人员
协作机器人产品介绍
03
3 | 4 | 5 | 7 | 12 | 17 | 18 | 20 | 25
工业机器人产品介绍
20
4~10 | 10~30 | 30~50 | 80 | 220
控制系统
44
协作机器人
工业机器人
xCore
生态配套工具
产品配置说明
协作机器人 工业机器人
47
49
编程&视觉软件
RokaeStudio xVision
工艺包&接口
53
珞石生态
60
服务支持
服务体系 珞石学院
61
码垛 | 料盘 | 焊接 | RCI/SDK
02

## Slide 4: xMate
随着全球劳动人口短缺，工业生产对机器人的应用需求日益迫切，机器人的应用场景不断拓展，需要机器人具备更安全、更灵活、更易用的特性，协作机器人（Collaborative Robot）的出现，是满足人机协作需求的起点，但生产生活中仍有大量难以实现真正应用的场景，比如工业生产中的精密装配、康美理疗中柔顺人机交互、医疗手术中精密操作......这些新的场景需要更新的机器人技术来解锁。
珞石新一代柔性协作机器人，通过赋予机器人智能力觉与视觉，使原来示教-执行的开环执行过程，变为能够与环境动态交互的智能闭环执行过程，达到与环境及人安全、准确交互的目的，以更具颠覆性创新的技术特性，将机器人拓展应用到更广阔的场景中，成为人类生产生活的得力伙伴。
5
500
1000
1500
2000
0
10
15
负载(KG)
臂展(mm)
705mm
SR3 SR3-C
3kg
ER3 ER3 Pro
3kg 1010mm
ER7 ER7 Pro
7kg 1125mm
CR7 CR7-C
7kg 988mm
CR18 CR18-C
18kg 1062mm
1798mm
20kg
CR12 CR12-C
12kg 1434mm
新一代柔性协作机器人
SR4 SR4-C
4kg 919mm
5kg 919mm
SR5-C
20
CR17/5-C
17kg
25kg 1798mm
2047mm
CR20 CR20-C CR25/5-C
03

## Slide 5: 刚柔并济·全面领先
Task Controller
Motor Drive Break Drive
Joint Controller
BSP
Sensor Interface
Motor Encoder Joint Encoder
Torque Sensor
Motor Drive Break Drive
Joint Controller
BSP
Sensor Interface
Motor Encoder
Joint Encoder
Torque Sensor
Safety Controller
Constrained Space 禁止区域
Traditional Feasible Trajectory
传统可行轨迹
infeasible Trajectory不可行轨迹
最优轨迹
Optimal Trajectory
by Optimotion-Optimotion
缩短时间
T
V
安全架构
阻抗控制
力控装配
无控制柜
图形编程
更高防护
最优节拍
极致安全
基于力矩传感器碰撞检测功能，灵敏度提高10倍
≥21项TÜV功能安全认证，符合ISO 13849-1, ISO 10218-1/PL d, Cat. 3功能安全认证标准及ISO 15066安全认证标准
传感器信息双通道冗余监控，独立认证安全控制器配置
吸合式抱闸配置+动力学前馈补偿，机器人上下电位置保持精度
±0.1mm
柔顺灵敏
专利保护的统一力位混合控制框架，机器人控制刚柔并济高动态关节力控，机器人力控任务效率提升3倍以上
内置关节传感，完整力控工艺包，精细打磨、精密装配无需额外扩展
性能卓越
工业机器人领先运动控制技术：OptiMotion、TrueMo- tion、SyncMotion 2000余项动力学参数建模，动力学前馈技术保障业界领先的机器人路径精度
定制电机驱控系统，机器人负载运动能力提升20%
简单易用
1N轻便拖动，直接示教，支持点位示教、连续轨迹示教流程图式图形化编程，1小时内学会机器人操作
开发友好，生态开放，支持5大类、100+生态扩展工具自有RokaeStudio离线编程软件，支持所有机型仿真
可提供无控制柜设计选择，系统减重50%，安装快速部署灵活
Pcur
Pdes
Pext
∆x K
Fdes
Foverlay
稳定可靠
基于动力学约束的运动规划，兼顾高性能与过载保护，保障使用寿命 100余项设计验证实验，20+出厂测试，MTBF>80000h
最高IP67防护等级，充分满足工业环境使用要求
04

## Slide 6: xMate SR
xMate SR 系列柔性协作机器人， 采用极致轻量化机身设计， 配置多重安全防护技术， 具备超灵敏力感知， 简单易用操作无门槛，最快半年可收回投资成本，是智能化场景升级改造中的理想之选。
机器人采用工业级高性能核心零部件， 保证 24 小时稳定可靠作业。所有关节均配置力矩传感器， 实现一指触停般的灵敏碰撞检测能力， 加之独立安全控制以及≥21 项 TÜV 功能安全认证等多重防护， 将人机安全协作发挥到极致。1N 超轻拖动示教， 单手拖动即可轻松调整点位， 配合图形化编程、 丰富的二次开发接口以及无控制柜设计， 极大降低机器人使用门槛。
系列柔性协作机器人
SR3
SR4
工作区间（单位：mm）
a R588.56
b R806.23
a R588.56
b R806.23
50
a R294.28
b R403.11
a R294.28
b R403.11
a R129.57
b R179.65
a R125.20
b R169.34
05

## Slide 7
底座固定尺寸
螺栓拧入深度不小于
通孔
输出法兰（单位：mm）
手腕负载曲线
b
a
SR3
SR4
06

## Slide 8
规格
负载 | 3kg | 4kg
工作半径 | 705mm | 919mm
重量 | 约15kg | 约17.5kg
自由度 | 6 | 6
MTBF | ＞80000h | ＞80000h
供电电源 | 90-264VAC，47-63Hz/48VDC | 90-264VAC，47-63Hz/48VDC
编程 | 拖动示教，图形化界面 | 拖动示教，图形化界面
SR3
SR4
典型功耗 | 160w |  | 225w | 
安全 | 碰撞检测、虚拟墙、协作模式等21余项可调安全功能 |  |  | 
认证 | EN ISO 13849-1, EN ISO 10218-1/PL d, Cat. 3; ISO 15066，欧盟CE认证，KCs认证，EAC认证 |  |  | 
力感应，工具法兰 | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z
力测量分辨率 | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm
力控相对精度 | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm
笛卡尔刚度可调范围 | 0~3000N/m，0~300Nm/rad |  | 0~3000N/m，0~300Nm/rad | 
性能
可重复性 | ±0.03 mm |  | ±0.03 mm | 
运动关节 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度
Axis 1 | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s
Axis 2 | -135°~﹢130° | 180°/s | -135°~﹢135° | 180°/s
Axis 3 | -175°~ +135° | 180°/s | -170°~ +140° | 180°/s
Axis 4 | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s
Axis 5 | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s
Axis 6 | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s
工具端最大速度 | ≤1.5m/s |  | ≤2.0m/s | 
IP防护等级 | IP54
ISO洁净室等级 | 5
噪声 | ≤70dB(A)
机器人安装 | 任意角度安装
工具I/O端口 | 2路数字输入，2路数字输出，2路模拟输入
工具通讯接口 | 1路百兆以太网连接底座RJ45网口
工具I/O电源 | （1）12V/24V 1A （2）5V 1.5A
底座I/O端口 | 4路数字输入，4路数字输出
底座通讯接口 | 2路 Ethernet
底座输出电源 | 24V 1.5A
工作温度范围 | 0℃~50°C
湿度 | ≤93%相对湿度（无冷凝）
运动
“产品涉及升级，实际参数以机型对应的硬件安装手册为准”
物理特性
规格参数
07

## Slide 9: xMate SR-C
xMate SR-C 系列柔性协作机器人在延续了 xMate SR 柔性协作机器人的特色和核心优势的基础上， 将底座内的控制器移出本体形成独立控制柜，可应对更狭小的底座安装环境。同时 xMate SR-C 全面升级了 5KG 负载能力的产品。
SR3-C
SR4-C
SR5-C
系列柔性协作机器人
工作区间（单位：mm）
a R588.56
b c R806.23
a R588.56
b c R806.23
50
a R125.20
b c R169.34
a R129.57
b c R179.65
a R294.28
b c R403.11
a R294.28
b c R403.11
08

## Slide 10
SR3-C
SR4-C
SR5-C
b
a
c
a 4×M6螺栓拧入深度min12
b c 4×M8螺栓拧入深度min15
a 5H7
b c 8H7×10
a 4×Ø6.6均布
b c 4×Ø8.4均布
a 55
b c 60
a 55
b c 60
45°
10
a 5H7×10
b c Ø8H7 8.5
a Ø110
b c Ø132
底座固定尺寸
输出法兰（单位：mm）
手腕负载曲线
09

## Slide 11
规格
负载 | 3kg | 4kg | 5kg
工作半径 | 705mm | 919mm | 919mm
重量 | 约13.8kg | 约16.5kg | 约16.5kg
自由度 | 6 | 6 | 6
MTBF | ＞80000h | ＞80000h | ＞80000h
供电电源 | 48VDC | 48VDC | 48VDC
编程 | 拖动示教，图形化界面 | 拖动示教，图形化界面 | 拖动示教，图形化界面
SR3-C
SR4-C
典型功耗 | 160w |  | 225w |  | 225w | 
安全 | 碰撞检测、虚拟墙、协作模式等21余项可调安全功能 |  |  |  |  | 
认证 | EN ISO 13849-1, EN ISO 10218-1/PL d, Cat. 3; ISO 15066，欧盟CE认证，KCs认证，EAC认证 |  |  |  |  | 
力感应，工具法兰 | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z
力测量分辨率 | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm
力控相对精度 | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm
笛卡尔刚度可调范围 | 0~3000N/m，0~300Nm/rad |  | 0~3000N/m，0~300Nm/rad |  | 0~3000N/m，0~300Nm/rad | 
性能
可重复性 | ±0.03 mm |  | ±0.03 mm |  | ±0.03 mm | 
运动关节 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度
Axis 1 | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s
Axis 2 | -155° ~ +140° | 180°/s | -160°~ +150° | 180°/s | -160°~ +150° | 180°/s
Axis 3 | -175°~ +135° | 180°/s | -170°~ +140° | 180°/s | -170°~ +140° | 180°/s
Axis 4 | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s
Axis 5 | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s
Axis 6 | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s
工具端最大速度 | ≤1.5m/s |  | ≤2.0m/s |  | ≤2.0m/s | 
IP防护等级 | IP54
ISO洁净室等级 | 5
噪声 | ≤70dB(A)
机器人安装 | 任意角度安装
工具I/O端口 | 2路数字输入，2路数字输出，2路模拟输入
工具通讯接口 | 1路百兆以太网连接底座RJ45网口
工具I/O电源 | （1）12V/24V 1A （2）5V 1.5A
工作温度范围 | 0℃~50°C
湿度 | ≤93%相对湿度（无冷凝）
运动
“产品涉及升级，实际参数以机型对应的硬件安装手册为准”
物理特性
SR5-C
控制柜
名称 | LightCab
防护等级 | IP20
工作温度范围 | 0℃~50°C
湿度 | ≤93%相对湿度（无冷凝）
外形尺寸 | 228.5mm×180mm×88mm
重量 | 约2.4kg
用户IO | 4路数字输入，4路数字输出
通信接口 | 2路 Ethernet
对外供电电源 | 24V 1.5A
规格参数

## Slide 12: xMate CR
全新xMate CR系列柔性协作机器人基于力位混合控制框架，搭载工业机器人领域全新自研高性能控制系统xCore，面向工业领域应用，在运动性能、力控性能、安全性、易用性、可靠性方面有着全面提升。
CR系列包括CR7、CR12、CR18、CR20四种型号，具备不同的负载能力和工作范围。关节集成高动态力控，相较同类型的协作机器人，负载能力增大20%，同时具有更轻量化、更精准、更易用、更安全、更可靠等特点，能够覆盖各行业差异性应用，适应各种不同的应用场景，帮助企业快速实现柔性化生产。
系列柔性协作机器人
CR7
CR12
CR18
CR20
R850
R1300
R925
R1650
a 1273
b 1777
c 1402
d 2208
a 360
b 540
c 405
d 750
a 490
b 760
c 520
d 900
d 418
a 296
b 350
c 350
R130
R220
R166
R207.39
R540
R405
b 10°
c 10°
工作区间（单位：mm）

## Slide 13
a 144
a 60 a 60
a 170
a 80
d
a b c
6 均布
+0.012
-0
a 2×Ø6H7(
(
a Ø250
a 4×Ø13.5通 Ø18 2
b 160
c 160
b 200
c 200
6 均布
+0.012
-0
b c 2×Ø6H7(
(
b c Ø238
b c 45°
b c 4×Ø13.5通
Ø26 1.5
CR7
CR12 CR18 CR20
底座固定尺寸
输出法兰（单位：mm）
手腕负载曲线
d 4×M12螺栓拧入深度min18mm
d 160
6
+0.012
-0
d Ø6H7 (
(
×9 6
+0.012
-0
d Ø6H7 (
(
d 4×Ø14通
Ø24 1.5
d Ø200
d 64
b c 4×M12螺栓拧入深度min18mm
a 80
a 4×M10螺栓拧入深度min15mm
12

## Slide 14
负载 | 7kg | 12kg | 18kg | 20kg
工作半径 | 988mm | 1434mm | 1062mm | 1798mm
重量（含内置控制柜） | 约27kg | 约43kg | 约40kg | 约75kg
自由度 | 6 | 6 | 6 | 6
MTBF | > 80000h | > 80000h | > 80000h | > 80000h
供电电源 | 单相90-264VAC，频率47-63Hz / 48VDC |  |  | 单相180V～264VAC频率47-63Hz / 48VDC
编程 | 拖动示教，图形化界面 |  |  | 
规格
CR7
CR12
典型功耗 | 300w |  | 500w |  | 600w |  | 1000w | 
安全 | 碰撞检测、虚拟墙、协作模式等21余项可调安全功能 |  |  |  |  |  |  | 
认证 | EN ISO 13849-1, EN ISO 10218-1/PL d, Cat. 3; ISO 15066，欧盟CE认证，KCs认证，EAC认证 |  |  |  |  |  |  | 
力感应，工具法兰 | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z
力测量分辨率 | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm
力控相对精度 | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm
笛卡尔刚度可调范围 | 0~3000N/m，0~300Nm/rad |  | 0~3000N/m，0~300Nm/rad |  | 0~3000N/m，0~300Nm/rad |  | 0~3000N/m，0~300Nm/rad | 
性能
可重复性 | ±0.02 mm |  | ±0.03 mm |  | ±0.03 mm |  | ±0.05 mm | 
运动关节 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度
Axis 1 | ±360° | 180°/s | ±360° | 120°/s | ±360° | 120°/s | ±360° | 120°/s
Axis 2 | ±360° | 180°/s | ±170° | 120°/s | ±170° | 120°/s | ±360° | 120°/s
Axis 3 | ±360° | 234°/s | ±360° | 180°/s | ±165° | 180°/s | ±170° | 120°/s
Axis 4 | ±360° | 240°/s | ±360° | 234°/s | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s
Axis 5 | ±360° | 240°/s | ±360° | 240°/s | ±360° | 180°/s | ±360° | 234°/s
Axis 6 | ±360° | 240°/s | ±360° | 240°/s | ±360° | 180°/s | ±360° | 234°/s
工具端最大速度 | ≤3.2m/s |  | ≤3.0m/s |  | ≤3.0m/s |  | ≤3.5m/s | 
运动
CR18
CR20
IP防护等级 | IP54
ISO洁净室等级 | 5
噪声 | ≤70dB(A)
机器人安装 | 任意角度安装
工具I/O端口 | 2路数字输入，2路数字输出，2路模拟输入
工具通讯接口 | RS485（与2路模拟输入引脚复用，二者不可同时使用）
工具I/O电源 | 12V/24V 1A
底座I/O端口 | 4路数字输入，4路数字输出，2路安全输入，1路安全输出
底座通讯接口 | 1路 Ethernet
底座输出电源 | 24V 1.5A
工作温度范围 | 0℃~50°C
湿度 | ≤93%相对湿度（无冷凝）
物理特性
“产品涉及升级，实际参数以机型对应的硬件安装手册为准”
规格参数

## Slide 15: xMate CR-C
xMate CR-C系列柔性协作机器人延续了CR系列刚柔并济、全面领先的功能特点，将CR系列底座内的控制器移出本体形成IP54防护等级的独立控制柜，缩小了底座的安装尺寸，将本体的防护等级提升到IP67，可适应更严格的应用场景。独立的控制柜提供了更加丰富的IO资源与更加灵活的可扩展性；内置独立的安全控制器，获得TÜV认证，功能安全满足ISO 13849-1:2015标准，达到PL d,Cat. 3等级。
全新升级的xMate CR-C系列柔性协作机器人以更加安全，灵活，易用的特点，进一步拓宽了行业应用场景。
系列柔性协作机器人
CR7-C
CR12-C
CR18-C
CR20-C
CR25/5-C
CR17/5-C
R850
R1300
R925
e R1650
f
R1900
R850
R1300
R925
e R1650
f R1900
R130
R220
R166.1
d e R261.8
f R267.1
工作区间（单位：mm）

## Slide 16
CR7-C
CR12-C
CR18-C
CR20-C
CR25/5-C
CR17/5-C
d e f
10
45°
Ø6FG8
6
+0.024
(
+0.006
(
×7 6
+0.024
+0.006
6FG8
(
(
a 88
b c 107
d e f 116
a 99
b c 123
d e f 133
a 88
b c 107
d e f 116
a 4×Ø9通 均布
b c 4×Ø11通 均布
d e 4×Ø13.5通 均布
f
a Ø172
b c Ø214
d e Ø232
f
a 14
b c 15
d e f 21
a 4×M8螺栓拧入深度min12mm
b c 4×M10螺栓拧入深度min15mm
d e f 4×M12螺栓拧入深度min18mm
底座固定尺寸
输出法兰（单位：mm）
手腕负载曲线
a b c

## Slide 17
负载 | 7kg | 12kg | 18kg | 20kg | 25kg | 17kg
工作半径 | 988mm | 1434mm | 1062mm | 1798mm | 1798mm | 2047mm
重量 | 约25kg | 约41kg | 约38kg | 约71kg | 约69kg | 约71kg
自由度 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5
MTBF* | > 80000h | > 80000h | > 80000h | > 80000h | > 80000h | > 80000h
供电电源 | 48VDC |  |  |  |  | 
编程 | 拖动示教，图形化界面 |  |  |  |  | 
规格
CR7-C
CR12-C
典型功耗 | 300w |  | 500w |  | 600w |  | 1000w |  | 900w |  | 600w | 
安全 | 碰撞检测、虚拟墙、协作模式等21余项可调安全功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
认证* | EN ISO 13849-1, EN ISO 10218-1/PL d, Cat. 3; ISO 15066，欧盟CE认证，KCs认证，EAC认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
力感应，工具法兰 | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z
力测量分辨率 | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm
力控相对精度 | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm
笛卡尔刚度可调范围 | 0~3000N/m，0~300Nm/rad |  | 0~3000N/m，0~300Nm/rad |  | 0~3000N/m，0~300Nm/rad |  | 0~3000N/m，0~300Nm/rad |  | 0~3000N/m，0~300Nm/rad |  | 0~3000N/m，0~300Nm/rad | 
性能
可重复性 | ±0.02 mm |  | ±0.03 mm |  | ±0.03 mm |  | ±0.05 mm |  | ±0.05 mm |  | ±0.05 mm | 
运动关节 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度
Axis 1 | ±360° | 180°/s | ±360° | 120°/s | ±360° | 120°/s | ±360° | 120°/s | ±360° | 120°/s | ±360° | 120°/s
Axis 2 | ±360° | 180°/s | ±360° | 120°/s | ±360° | 120°/s | ±360° | 120°/s | ±360° | 120°/s | ±360° | 120°/s
Axis 3 | ±360° | 234°/s | ±360° | 180°/s | ±165° | 180°/s | ±170° | 120°/s | ±170° | 120°/s | ±165° | 120°/s
Axis 4 | ±360° | 240°/s | ±360° | 234°/s | ±360° | 180°/s | ±360° | 180°/s | ±360° | 234°/s | ±360° | 234°/s
Axis 5 | ±360° | 240°/s | ±360° | 240°/s | ±360° | 180°/s | ±360° | 234°/s | ±360° | 234°/s | ±360° | 234°/s
Axis 6 | ±360° | 240°/s | ±360° | 240°/s | ±360° | 180°/s | ±360° | 234°/s | — | — | — | —
工具端最大速度 | ≤3.2m/s |  | ≤3.0m/s |  | ≤3.0m/s |  | ≤3.5m/s |  | ≤3.5m/s |  | ≤4.0m/s | 
运动
CR18-C
CR20-C
CR25/5-C
CR17/5-C
IP防护等级 | IP67
ISO洁净室等级* | 5
噪声 | ≤70dB(A)
机器人安装 | 任意角度安装
工具I/O端口 | 2路数字输入，2路数字输出，2路模拟输入
工具通讯接口 | RS485（与2路模拟输入引脚复用，二者不可同时使用）
工具I/O电源 | 12V/24V 1A（额定）
工作温度范围 | 0℃~50°C
湿度 | ≤93%相对湿度（无冷凝）
物理特性
名称 | xMate Control Cab（简称MCC控制柜）
防护等级 | IP54
工作温度范围 | 0℃~50°C
湿度 | ≤93%相对湿度（无冷凝）
外形尺寸 | 450mm×250mm×350mm
通用数字IO | 16路输入/16路输出（标配）
安全IO | 5路安全输入，4路安全输出，均为双冗余通道
通信接口 | RS232*1；千兆以太网RJ45*1；USB3.0*2；HDMI*1；EtherCAT*1
“产品涉及升级，实际参数以机型对应的硬件安装手册为准”
*注：具体机型的认证情况请咨询销售更多详细内容，可参见对应的产品手册
控制柜
尺寸 | 290mm x 170mm x 80mm
重量 | 约840g（不含线缆）
线缆长度 | 5m/7m/15m/22m
屏幕 | LCD，10.1英寸，分辨率1920 x 1200
触摸类型 | 电容式
防护等级 | IP54
xPad2示教器
规格参数
16

## Slide 18: xMate ER
xMate ER系列柔性协作机器人采用全关节力矩传感器配置，通过全状态反馈的直接力控制技术，避障更灵活、碰撞检测更灵敏，在兼顾位置控制高精度的同时具备高动态力控制与柔顺控制能力。
ER系列拥有ER3、ER7、ER3 Pro、ER7 Pro四种型号，包括六自由度、七自由度两种版本的机器人产品。实用级的拖动示教方式及RL编程语言为用户提供更简单、更全面的编程方式，开放的RCI底层控制能力，满足教育科研、自动化工艺研发等高端用户需求。
170°
170°
a R760
b 850
a 1351.8
b 1529.5
a 366
b 412.5
a 760
b 850
a 221.5
b 227.3
a 394
b 437.5
b 404
a 341.5
系列柔性协作机器人
ER3 / ER3 Pro
ER7 / ER7 Pro
工作区间（单位：mm）

## Slide 19
B
6.3
a 142
b 174
a 210
b 260
a 180±0.05
b 216±0.05
a 168
b 205.5
a 72
b 88
max 4×R10
a 180
b 226
a 126
b 154
a 70 a 60.2
b 86 b 73.8
a 55±0.02
B b 65±0.05
 | Ø0.25 | A | B
B B
B
A
4×M8拧入深度min12
4×M10拧入深度min15
ER3 / ER3 Pro
ER7 / ER7 Pro
底座固定尺寸
输出法兰（单位：mm）
手腕负载曲线
均布

## Slide 20
规格
负载 | 3kg | 7kg | 3kg | 7kg
工作半径 | 1010mm | 1125mm | 1010mm | 1125mm
重量（内置控制柜） | 约21kg | 约27kg | 约22kg | 约29kg
自由度 | 6 | 6 | 7 | 7
MTBF | ＞80000h | ＞80000h | ＞80000h | ＞80000h
供电电源 | 90-264VAC，47-63Hz/ 48VDC | 90-264VAC，47-63Hz/ 48VDC | 90-264VAC，47-63Hz/ 48VDC | 90-264VAC，47-63Hz/ 48VDC
编程 | 拖动示教，图形化界面 | 拖动示教，图形化界面 | 拖动示教，图形化界面 | 拖动示教，图形化界面
ER7
ER3
ER7 Pro
ER3 Pro
典型功耗 | 200w |  | 300w |  | 300w |  | 350w | 
安全 | 碰撞检测、虚拟墙、协作模式等21余项可调安全功能 |  |  |  |  |  |  | 
认证 | EN ISO 13849-1, EN ISO 10218-1/PL d, Cat. 3; ISO 15066，欧盟CE认证，KCs认证，EAC认证 |  |  |  |  |  |  | 
力感应，工具法兰 | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z | 力，x-y-z | 力矩，x-y-z
力测量分辨率 | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm | 0.1N | 0.02Nm
力控相对精度 | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm | 0.5N | 0.1Nm
笛卡尔刚度可调范围 | 0~3000N/m，0~300Nm/rad |  | 0~3000N/m，0~300Nm/rad |  | 0~3000N/m，0~300Nm/rad |  | 0~3000N/m，0~300Nm/rad | 
性能
可重复性 | ±0.03 mm |  | ±0.03 mm |  | ±0.03 mm |  | ±0.03 mm | 
运动关节 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度 | 工作范围 | 最大速度
Axis 1 | ±170° | 180°/s | ±170° | 90°/s | ±170° | 180°/s | ±170° | 90°/s
Axis 2 | ±120° | 150°/s | ±120° | 90°/s | ±120° | 150°/s | ±120° | 90°/s
Axis 3 | ±120° | 180°/s | ±120° | 180°/s | ±170° | 180°/s | ±170° | 120°/s
Axis 4 | ±170° | 225°/s | ±170° | 180°/s | ±120° | 180°/s | ±120° | 120°/s
Axis 5 | ±120° | 225°/s | ±120° | 180°/s | ±170° | 225°/s | ±170° | 120°/s
Axis 6 | ±360° | 225°/s | ±360° | 180°/s | ±120° | 225°/s | ±120° | 120°/s
Axis 7 |  |  |  |  | ±360° | 225°/s | ±360° | 120°/s
工具端最大速度 | ≤3.0m/s |  | ≤2.8m/s |  | ≤3.0m/s |  | ≤2.5m/s | 
IP防护等级 | IP54
ISO洁净室等级 | 5
噪声 | ≤70dB(A)
机器人安装 | 任意角度安装
工具I/O端口 | 2路数字输入，2路数字输出
工具通讯接口 | RS485
工具I/O电源 | 24V 1A
底座I/O端口 | 4路数字输入，4路数字输出，4路安全输入
底座通讯接口 | 2路 Ethernet
底座输出电源 | 24V 1.5A
工作温度范围 | 0℃~45℃
湿度 | ≤90%相对湿度（无冷凝）
运动
物理特性
规格参数

## Slide 21
更可靠 — 运行稳定
从软硬件设计上保证核心零部件长期可靠运行产品通过IP67、CE、CR、KCs、MTBF等认证
更高速 — 生产高效
自研控制系统充分发挥硬件性能
业界领先的底层控制保证机器人更快的运行速度
更精巧 — 柔性集成
全封闭手臂和中空手腕让部署安装更简单丰富的控制柜接口让集成应用更方便
更好用 — 省心无忧
维护简单，服务及时、专业、高效
工业
我们深知机器人在制造场景中的每个动作、每一秒钟都极为关键，因此更为关注机器人的可靠性与速度。
经过数年的产品迭代和细节打磨，我们不断提升产品的可靠性，提高运动速度，将更多功能集成到紧凑的产品中，让应用更简单，让生产更稳定，让智造更高效。
机器人
让应用更简单 · 让生产更稳定 · 让智造更高效

## Slide 22
10
500
700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000+
0
20
30
50+
35
45
5
15
25
40
负载(KG)
臂展(mm)
NB12-16/1.1
NB25-30/1.6
580mm 475mm
4kg
600
NB4系列
7kg 707mm
XB7/XB7h
XB7L
7kg 906mm
10kg 1206mm
XB10 R1206
10kg 1602mm
12kg 707mm
XB12 R707-3 XB12 R707-4
2013mm
20kg
NB25-20/2.0
NB12-12/1.4
12kg 1442mm
NB12-10/1.6
2110mm
NB25-12/2.1
12kg
1102mm
16kg
3
4
25kg 1813mm
NB25-25/1.8
35kg 1813mm
NB25-35/1.8
30kg 1617mm
NB80-50/2.6
50kg
2598mm
NB80-80/2.2
2200mm
80kg
2705mm
220kg
906mm
12kg
XB12 R906-3-LAR XB12 R906-4-LAR
16kg 953mm
NB12-16/0.95-3 NB12-16/0.95-4
NB220-220/2.7
NB220-150/3.2
150kg 3201mm
NB220-170/2.7
170kg 2705mm
2
1

## Slide 23: NB4 系列
轻量小巧，易于部署
增加底部出线配置，靠近墙壁也可安装，极为适合3C工厂、机床内部等对空间有较高要求的场景应用
更快更准，高效作业
运行速度更快，节拍时间更短，配合领先的重复定位精度，保证高效精准作业
更高防护，稳定可靠
整机具备IP67防护等级能力，保证机器人在恶劣环境中长期稳定可靠运行
涂胶
检测
上下料
搬运
去毛刺
装配

## Slide 24
手腕负载曲线
NB4-4/0.47
NB4h-4/0.58
170°
170°
a
R475.45
b
R580.38
15
200°
55°
90°
130°
a 82.55
b 32.63
a 225
b 280
a 250
b 300
a 68
b 75
a 333
b 333
a 475.45
b 580.37
a 475.45
b 580.37
a 808.45
b 913.37
a 870.53
b 1060.73
a 261.78
b 321.36
a 158.33
b 189.21
工作区间（单位：mm）

## Slide 25
自由度 |  | 6 | 6
最大工作半径 |  | 475mm | 580mm
重复定位精度 |  | ±0.02mm | ±0.02mm
手腕负载 |  | 4 kg | 4 kg
运动范围 | 轴1 | -170°~+170° | -170°~+170°
 | 轴2 | -90°~+130° | -90°~+130°
 | 轴3 | -200°~+55° | -200°~+55°
 | 轴4 | -170°~+170° | -170°~+170°
 | 轴5 | -120°~+120° | -120°~+120°
 | 轴6 | -360°~+360° | -360°~+360°
最大速度 | 轴1 | 450°/s | 450°/s
 | 轴2 | 360°/s | 318°/s
 | 轴3 | 360°/s | 288°/s
 | 轴4 | 550°/s | 550°/s
 | 轴5 | 450°/s | 450°/s
 | 轴6 | 860°/s | 612°/s
工作温度 |  | 0℃~+40℃ | 0℃~+40℃
储藏温度 |  | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃
防护等级 |  | IP67 | IP67
安装方式 |  | 地面，悬挂 | 地面，悬挂
噪音水平 |  | ≤70dB(A) | ≤75dB(A)
本体质量 |  | 约21kg | 约22kg
集成气源 |  | 4- Φ4，5 bar | 4- Φ4，5 bar
集成信号源 |  | 8 路（30V，0 .5A） | 8 路（30V，0 .5A）
ISO场景平均功耗 |  | 0.22 kW | 0.22 kW
产品名称
NB4-4/0.47
NB4h-4/0.58
本体参数
输出法兰（单位：mm）
NB4-4/0.47
NB4h-4/0.58

## Slide 26: XB7 系列
多样选择，应用广泛
707/906两种臂展，用户选择更灵活，应用场景更广泛
高精高速，生产高效
出色的稳定性和业界一流的运动速度，满足客户对品质和节拍的要求，最大化生产效率
部署轻松，防护更强
中空手腕配置和最高IP67防护能力，狭窄空间、恶劣环境下应用同样可靠高效
中空手腕
非中空手腕
涂胶
检测
上下料
搬运
去毛刺
装配
分拣

## Slide 27
XB7h
195°
35
30
65°
83（非中空手腕）
78（中空手腕）
1056.82
1256.41
1254.06
1595.64
706.82
906.41
210.7
253.9
353.54
476.65
380
380
340
440
96°
96°
135°
130°
335
435
646.82
846.41
7.64
102.4
170°
170°
R706.82 R906.41
XB7/XB7h
XB7L
手腕负载曲线
工作区间（单位：mm）
XB7&XB7L

## Slide 28
自由度 |  | 6 6 |  | 
最大工作半径 |  | 707mm |  | 906mm
重复定位精度 |  | ±0.02mm |  | ±0.03mm
手腕负载 |  | 7 kg |  | 7 kg
运动范围 | 轴1 | -170°~+170° |  | -170°~+170°
 | 轴2 | -96°~+135° |  | -96°~+130°
 | 轴3 | -195°~+65° |  | -195°~+65°
 | 轴4 | -170°~+170° |  | -170°~+170°
 | 轴5 | -120°~+120° |  | -120°~+120°
 | 轴6 | -360°~+360° |  | -360°~+360°
最大速度 | 轴1 | 440°/s |  | 355°/s
 | 轴2 | 355°/s |  | 355°/s
 | 轴3 | 440°/s |  | 355°/s
 | 轴4 | 480°/s |  | 480°/s
 | 轴5 | 450°/s |  | 450°/s
 | 轴6 | 705°/s | 900°/s | 705°/s
工作温度 |  | 0℃~+40℃ |  | 0℃~+40℃
储藏温度 |  | -10℃~+55℃ |  | -10℃~+55℃
防护等级 |  | IP67 |  | IP67
安装方式 |  | 地面，悬挂 |  | 地面，悬挂
噪音水平 |  | ≤70dB(A) | ≤75dB(A) | ≤70dB(A)
本体质量 |  | 约 50kg |  | 约 52kg
集成气源 |  | 4- Φ4，5 bar |  | 4- Φ4，5 bar
集成信号源 |  | 8 路（30V，0 .5A） |  | 8 路（30V，0 .5A）
ISO场景平均功耗 |  | 0.52 kW |  | 0.52 kW
产品名称
XB7
XB7h
XB7L
本体参数
输出法兰（单位：mm）
XB7h
XB7&XB7L

## Slide 29: XB10 系列
170°
170°
R1206.05
195°
35
30
65°
1597.75
2100.53
1206.05
1146.07
318.75
657.74
421.7
590
95°
125°
585
83
215.78
涂胶
检测
上下料
搬运
去毛刺
装配
分拣
重量更轻，速度更快
全铸铝机身，同级别产品中重量最轻，速度更快，最大化生产效率
结构紧凑，部署简单
先进的全封闭手臂内部走线设计，部署更简单、更紧凑
工作区间（单位：mm）

## Slide 30
自由度 |  | 6
最大工作半径 |  | 1206mm
重复定位精度 |  | ±0.05mm
手腕负载 |  | 10kg
运动范围 | 轴1 | -170°~+170°
 | 轴2 | -95°~+125°
 | 轴3 | -195°~+65°
 | 轴4 | -170°~+170°
 | 轴5 | -120°~+120°
 | 轴6 | -360°~+360°
最大速度 | 轴1 | 297°/s
 | 轴2 | 223°/s
 | 轴3 | 223°/s
 | 轴4 | 480°/s
 | 轴5 | 360°/s
 | 轴6 | 705°/s
工作温度 |  | 0°C~+40°C
储藏温度 |  | -10°C~+55°C
防护等级 |  | IP54
安装方式 |  | 地面，悬挂
噪音水平 |  | ≤70dB(A)
本体质量 |  | 约76kg
集成气源 |  | 4- Φ4，5 bar
集成信号源 |  | 8 路（30V，0 .5A）
ISO场景平均功耗 |  | 0.27 kW
产品名称
XB10 R1206
本体参数
输出法兰（单位：mm）
0.1
0.2
0.3
0.4
0.1
0.2
0.3
Lz/m
Lxy/m
4kg
6kg
8kg
10kg
手腕负载曲线

## Slide 31: XB12 系列
定制开发，快速回报
为细分行业定制开发，产品品质及易用性更佳，具备更高投资回报比
速度更快，产能更强
出色的稳定性和业界一流的运动速度，满足细分行业客户对品质和节拍的要求
全新设计，运行可靠
全新的高刚性、大惯量设计优化，轻松应对大面积PCB板搬运，长期运行更可靠
结构紧凑，部署简单
先进的全封闭手臂内部走线设计，部署更简单、更紧凑
XB12 R906-3-LAR XB12 R906-4-LAR
XB12 R707-3
380
340
35
335
83
30
646.82
706.82
353.54
210.7
7.64
1056.82
1254.06
65°
195°
135°
96°
b
a
工作区间（单位：mm）
平面搬运PCB行业的收放板机

## Slide 32
自由度 |  | 3 | 3 | 4
最大工作半径 |  | 707mm | 906mm | 906mm
重复定位精度 |  | ±0.02mm | ±0.03mm | ±0.03mm
手腕负载 |  | 12 kg |  | 
运动范围 | 轴1 | -96° ~ +135° | -126° ~ +100° | -126° ~ +100°
 | 轴2 | -195° ~ +65° |  | 
 | 轴3 | -120° ~ +120° |  | 
 | 轴4 |  |  | -360° ~ +360°
最大速度 | 轴1 | 297°/s |  | 
 | 轴2 | 297°/s |  | 
 | 轴3 | 360°/s |  | 
 | 轴4 |  |  | 356°/s
工作温度 |  | 0°C ~ +40°C |  | 
储藏温度 |  | -10°C ~ +55°C |  | 
防护等级 |  | IP54 |  | 
安装方式 |  | 地面，悬挂 |  | 
噪音水平 |  | ≤ 70 dB(A) |  | 
本体质量 |  | 约43kg | 约44kg | 约46kg
集成信号源 |  | 8 路（30V，0 .5A） |  | 
典型场景平均功耗 |  | 0.29 kW |  | 
产品名称
XB12 R906-4-LAR
XB12 R707-3
XB12 R906-3-LAR
本体参数
输出法兰（单位：mm）
手腕负载曲线

## Slide 33: NB12 系列
全新设计，防护更强
NB12系列采用全铸铝机身设计，相较同级别产品质量降低约20%，同时机身具备IP67高防护等级，配以IP54高防护双循环散热控制柜，保证机器人在恶劣环境下应对自如。
结构紧凑，部署便利
NB12系列采用电机、电缆内置的形式，结构更加紧凑，底座安装尺寸仅为250x250mm，相较同级别产品减小47%，可灵活部署在狭小空间，提高安装便利性。
更高负载，选择灵活
NB12系列包含多种规格，更广的工作范围和更高的负载能力，满足更多场景作业需求。
高精高速，生产高效
NB12系列作业速度提高20%，实现快速生产，大幅提升产能。
组装
去毛刺
分拣
检测
上下料
涂胶

## Slide 34
NB12-16/0.95-3
NB12-16/0.95-4
NB12-10/1.6
NB12-12/1.4
NB12-16/1.1
R1601.52
R1441.82
R1102.50
a
b
c
170°
170°
a 2880.07
b 2560.70
c 1914.56
a 1401.52
b 1241.48
c 902.49
a 621.36
b 526.75
c 357.38
a 435.58
b 383.35
c 323.06
a 1601.52
b 1441.82
c 1102.50
a 820
b 660
c 500
a 2001.52
b 1841.69
c 1502.49
a 680
b 680
c 500
a 497.53
b 337.89
c 131.91
100
500
50
98
145°
105°
70°
210°
手腕负载曲线
工作区间（单位：mm）
c d
b
a
290
350
389,34
500
50
98
210°
432,09
952,77
221,9
952,77
514,56
225
1576,55
1177,77
450
125°
110°
70°

## Slide 35
自由度
最大工作半径
重复定位精度
手腕负载
工作温度
储藏温度
防护等级
安装方式
噪音水平
本体质量
集成气源
集成信号源
ISO场景平均功耗
产品名称
1602mm
约117 kg
10kg
1442mm
12kg
约115 kg
6
±0.03mm
+170°~-170°
+145°~-105°
+70°~-210°
+270°~-270°
+135°~-135°
+360°~-360°
245°/s
245°/s
290°/s
435°/s
450°/s
705°/s
0℃~+45℃
-10℃~+55℃
IP67
地面、悬挂
≤75dB(A)
1- φ8+2-φ6，8 bar
24 路（30V，0 .5A）
0.63 kW
16kg
轴1
轴2
轴3
轴4
轴5
轴6
轴1
轴2
轴3
轴4
轴5
轴6
NB12-10/1.6
NB12-12/1.4
1102mm
约112 kg
NB12-16/1.1
运动范围
最大速度
0℃ ~ +45℃
-10℃ ~ +55℃
IP67
地面、悬挂
12 路（30V，0 .5A）
0.63 kW
-360° ~ +360°
≤75dB(A)
约67kg 约69kg 1-φ8+2-φ6，8 bar
-210° ~ +70°
-135° ~ +135°
705°/s
245°/s
290°/s
450°/s
NB12-16/0.95-3 NB12-16/0.95-4
3 4
953mm 953mm
±0.03mm
16kg 16kg
-125° ~ +110°
本体参数
输出法兰（单位：mm）

## Slide 36: NB25 系列
应用更广
拥有同级别机器人中更长臂展，轻松应对更广泛的作业场景需求
速度更快
基于珞石自研控制系统，保证寿命的同时，最大化生产效率
负载更大
相比上一代机型，负载能力平均提高25%
高惯量运动特性，完美适用于大惯量、高节拍作业场景
防护更强
全新升级密封设计，手腕可达IP67高防护等级，满足严苛环境应用
装配
去毛刺
分拣
检测
光伏排版 搬运/上下料
涂胶

## Slide 37
NB25-35/1.8
NB25-12/2.1
NB25-25/1.8
NB25-30/1.6
NB25-20/2.0
490
150
156°
99°
200°
160
75°
a 1692.98
b d 1492.98
c 1296.83
e 1789.66
a 772.59
b d 671.72
c 543.18
e 906.63
a 572.83
b d 527.67
c 524.07
e 600.65
a 2012.98
b d 1812.98
c 1616.83
e 2109.66
a 3621.24
b d 3238.53
c 2844.23
e 3825.35
a 2342.98
b d 2142.98
c 1946.83
e 2439.66
a b e 85°
c d
a b d 860
c 660
e 1160 110
a 980
b c d e 780
180°
180°
c R1616.83
e R2109.66
a R2012.98
b d R1812.98
手腕负载曲线
工作区间（单位：mm）
0
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0
0.05 0.1
0.15
0.2 0.25 0.3
L z /m
Lxy/m
0.1
25kg
0.05
12kg
16kg
20kg
0
0.15
0.1
0.05
0.2
0.25
0.3
0.35
0.45
0.4
0 0.1
0.2
Lxy/m
0.3
0.4
L z /m
35kg
16kg
20kg
25kg
30kg

## Slide 38
自由度 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
最大工作半径 |  | 2013mm | 1813mm | 1617mm | 1813mm | 2110mm
重复定位精度 |  | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm
手腕负载 |  | 20kg | 25kg | 30kg | 35kg | 12kg
运动范围 | 轴1 | -180°~+180° |  |  | -180°~+180° | -180°~+180°
 | 轴2 | -99°~+156° |  |  | -99°~+156° | -99°~+156°
 | 轴3 | -200°~+75° |  |  | -200°~+75° | -200°~+85°
 | 轴4 | -180°~+180° |  |  | -180°~+180° | -180°~+180°
 | 轴5 | -135°~+135° |  |  | -135°~+135° | -135°~+135°
 | 轴6 | -360°~+360° |  |  | -360°~+360° | -360°~+360°
最大速度 | 轴1 | 204°/s |  |  | 204°/s | 204°/s
 | 轴2 | 186°/s |  |  | 186°/s | 186°/s
 | 轴3 | 182°/s |  |  | 182°/s | 182°/s
 | 轴4 | 492°/s |  |  | 310°/s | 492°/s
 | 轴5 | 450°/s |  |  | 360°/s | 450°/s
 | 轴6 | 705°/s |  |  | 444°/s | 705°/s
工作温度 |  | 0℃~+40℃ |  |  |  | 
储藏温度 |  | -10℃~+55℃ |  |  |  | 
防护等级 |  | IP6 5（手腕IP67） |  |  |  | 
安装方式 |  | 地面，悬挂 |  |  |  | 
噪音水平 |  | ≤75dB(A) |  |  |  | 
本体质量 |  | 约264kg | 约256kg | 约252kg | 约256kg | 约262kg
集成气源 |  | 2- φ8，8 bar |  |  |  | 
集成信号源 |  | 24 路（30V，0 .5A） |  |  |  | 
ISO场景平均功耗 |  | 1.5 kW |  |  |  | 
产品名称
NB25-25/1.8
NB25-30/1.6
NB25-35/1.8
NB25-12/2.1
NB25-20/2.0
本体参数
输出法兰（单位：mm）

## Slide 39: NB80 系列
应用更广
同级别机器人中最大负载和最长臂展，轻松应对更广泛的应用需求
负载更大
高惯量运动特性，完美适用于大惯量作业场景
防护更强
更高防护等级，恶劣环境应对自如
焊接
搬运
涂胶
打磨
上下料

## Slide 40
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0.1 0.2 0.3
0.4 0.5
Lxy/m
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
Lz/m
185°
185°
a R2200.12
b R2597.94
636
200
170
80°
210°
155°
90°
a 1016
b 1216 172.5
a 970
b 1170
a 2636.12
b 3033.83
a 3909.37
b 4686.03
a 394.12
b 591.82
a 2200.12
b 2597.94
a 654.94 a 543.84
b 853.08 b 578.7
a 1800.12
b 2197.71
输出法兰（单位：mm）
手腕负载曲线
NB80-80/2.2
NB80-50/2.6
工作区间（单位：mm）
36
6
H7(+0.03
)
63 0
50±0.02
30°
30°
h7( 0 )
125 -0.04
100
10-M8深14EQS
底孔深度18
0
8 H7(+0.015)
A
A
15

## Slide 41
自由度 |  | 6 | 6
最大工作半径 |  | 2200mm | 2598mm
重复定位精度 |  | ±0.06mm | ±0.08mm
手腕负载 |  | 80kg | 50kg
运动范围 | 轴1 | -185°~+185° | -185°~+185°
 | 轴2 | -90°~+155° | -90°~+155°
 | 轴3 | -210°~+80° | -210°~+80°
 | 轴4 | -200°~+200° | -200°~+200°
 | 轴5 | -130°~+130° | -130°~+130°
 | 轴6 | -360°~+360° | -360°~+360°
最大速度 | 轴1 | 170°/s | 170°/s
 | 轴2 | 145°/s | 180°/s
 | 轴3 | 170°/s | 180°/s
 | 轴4 | 285°/s | 285°/s
 | 轴5 | 285°/s | 285°/s
 | 轴6 | 285°/s | 360°/s
工作温度 |  | 0°C ~ 45°C | 0°C ~ 45°C
储藏温度 |  | -10℃~+55℃ | -10℃~+55℃
防护等级 |  | IP65(手腕IP67) | IP65(手腕IP67)
安装方式 |  | 地面，悬挂 | 地面，悬挂
本体质量 |  | 约635kg | 约645kg
集成气源 |  | 2- Φ12，8 bar | 2- Φ12，8 bar
集成信号源 |  | 24 路（30V，0 .5A） | 24 路（30V，0 .5A）
ISO场景平均功耗 |  | 2.1 kW | 2.1 kW
产品名称
NB80-80/2.2
NB80-50/2.6
本体参数

## Slide 42: NB220 系列
大负载
220kg负载，同样工况下具备更大的作业能力
长臂展
3200mm臂展，轻松应对更多应用需求
更可靠
整机IP65，手腕IP67防护，恶劣环境应对自如
焊接
搬运
涂胶
打磨
上下料

## Slide 43
NB220-220/2.7
NB220-170/2.7
NB220-150/3.2
185°
185°
R2705.46
R3201.16
a b c
220
650
330
80°
185°
85°
65°
a b 1210
c 1460 225
a b 3509.45
c 4230.95
a b 3029.84
c 3526.48
a b 1115.12
c 1450.46
a b 1942.09
c 2415.31
a b 756.79
c 800.18
a b 2705.46
c 3201.16
a b 1150
c 1400
a b 76.26
c 205.53
输出法兰（单位：mm）
手腕负载曲线
工作区间（单位：mm）

## Slide 44
自由度 |  | 6 | 6 | 6
最大工作半径 |  | 2705mm | 2705mm | 3201mm
重复定位精度 |  | ±0.07mm | ±0.07mm | ±0.08mm
手腕负载 |  | 220kg | 170kg | 150kg
运动范围 | 轴1 | -185°~+185° | -185°~+185° | -185°~+185°
 | 轴2 | -65°~+85° | -65°~+85° | -65°~+85°
 | 轴3 | -185°~+80° | -185°~+80° | -185°~+80°
 | 轴4 | -200°~+200° | -200°~+200° | -200°~+200°
 | 轴5 | -130°~+130° | -130°~+130° | -130°~+130°
 | 轴6 | -360°~+360° | -360°~+360° | -360°~+360°
最大速度 | 轴1 | 120°/s | 130°/s | 130°/s
 | 轴2 | 110°/s | 115°/s | 115°/s
 | 轴3 | 110°/s | 120°/s | 120°/s
 | 轴4 | 150°/s | 180°/s | 180°/s
 | 轴5 | 150°/s | 180°/s | 180°/s
 | 轴6 | 220°/s | 260°/s | 260°/s
工作温度 |  | 0~45℃ |  | 
储藏温度 |  | -10℃~+55℃ |  | 
防护等级 |  | IP65(手腕IP67) |  | 
安装方式 |  | 地面 |  | 
本体质量 |  | 约1138kg | 约1138kg | 约1165kg
集成气源 |  | 2- Φ12，8 bar |  | 
集成信号源 |  | 24 路（30V，0 .5A） |  | 
ISO场景平均功耗 |  | 2.6 kW |  | 
产品名称
NB220-220/2.7
NB220-170/2.7
NB220-150/3.2
本体参数

## Slide 45: xCore
珞石所有机器人都有一个共同的控制平台，提供丰富的控制柜接口和强大的网络解决方案，能够简单、安全、高效地实现复杂系统的自动化，让您的机器人快速、轻松地投入运行。
新一代xCore控制系统
自主突破核心技术 打造统一控制器平台

## Slide 46
更高效
更安全
更开放
更易用
更智能
更统一
业界领先运动控制技术OptiMotion 、TrueMotion 、SyncMotion 、 SafeMotion，充分发挥本体性能
2000余项动力学参数建模、动力学前馈技术
覆盖主流现场总线及工业以太网，包括：Modbus RTU,CC-Link,- PROFIBUS,DeviceNet,PROFINET,ModbusTCP,CC-Link IE Field Basic, EtherNet/IP,EtherCAT；
丰富、高性能的 RCI、SDK 二次开发接口，底层全面开放
符合ISO 13849-1, ISO 10218-1/PL d, Cat. 3功能安全认证标准及 ISO 15066安全认证标准
独立RSC安全控制器
≥21项TÜV功能安全认证
配备码垛、料盘、光伏排版、光伏插片、花篮搬运等工艺包
集成机器人视觉软件xVision
具备丰富的高动态力控指令集
协作、工业机器人统一的控制系统，完美兼顾安全性、易用性与高性能

## Slide 47: 控制系统
控制系统-协作机器人
控制柜 | 本体集成控制器（SR、CR、ER系列）
人机交互设备 | 笔记本/PAD/示教器/拖动交互按钮
安全设备 | 手持使能 1 路 / 手持急停 1 路
拖动示教功能 | 拖动方式：笛卡尔空间 / 轴空间；示教方式：点位 / 连续轨迹
高动态力控 | 笛卡尔空间 / 轴空间阻抗控制；力控搜索运动规划
通讯协议 | TCP/IP 1000Mbit, Modbus TCP, Profinet, EtherNet/IP，DeviceNet,CC-Link，CC-Link IE Field Basic
外部控制接口 | 支持高动态外部控制；底层力 / 位置控制接口；机器人模型库及 API
控制系统-工业机器人
xPad2示教器
尺寸 | 290mm x 190mm x 80mm
重量 | 840g
电缆长度 | 5m/7m/15m/22m
屏幕 | LCD，10.1英寸，分辨率1920 x 1200
防护等级 | IP54
注 *1：NB12系列、NB25系列使用3*380VAC供电，其余机型使用230VAC供电
控制柜型号
XBC5M
XBC5
外形尺寸（宽 x 深 x 高） | 448mm x 446 mm x 268 mm | 522mm x 408mm x 425mm | 690mm× 514mm× 835mm
自重 | 28kg | 35kg | 102kg
标准I/O | Input：16; Output：16 | Input：16; Output：16 | Input：16; Output：16
IP防护等级 | IP40 | IP54 | IP54
供电类型 | 230VAC， 电压波动范围 不超过-15%～+10%，频率变化范围 不超过±2% | 230VAC或3 x 380VAC*1， 电压波动范围不超过-15%～+10%， 频率变化范围不超过±2% | 3x380VAC(3L+PE)； 电压波动范围 不超过-10%-10%， 频率波动范围不超过±2%
额定功率 | 1.3kW（NB4系列） 1.7kW（XB12系列） 2.5kW（XB7、XB7h、XB7L） 2.7kW（XB10 R1206） | 1.3kW（NB4系列） 1.7kW（XB12系列） 2.5kW（XB7、XB7h、XB7L） 2.7kW（XB10 R1206） 4.7kW(NB12-12/1.4、 NB12-10/1.6、NB12-16/1.1) 2.8kW(NB12-16/0.95-3) 3kW(NB12-16/0.95-4) 9.1kW（NB25系列） | 17.5kW（NB80系列） 32.6kW（NB220系列）
工作环境温度 | 0℃ ~ +45℃ | 0℃ ~ +45℃ | 0℃ ~ +45℃
储存温度 | -10°C~+55°C | -10°C~+55°C | -10℃~ +55℃
工作/储存最大环境湿度 | ≤80%，无凝露 | ≤95%，无凝露 | ≤95%，无凝露
XBC5E

## Slide 48: 协作机器人产品配置说明
选项 |  | 说明
xPad2示教器 |  | CR系列标配，SR系列可选配，ER系列不支持
示教器电缆长度 |  | 标配5m，可选配7m/10m/15m/22m/30m
IO拓展模块 | IO外部扩展模组 | 可选配，支持扩展NPN和PNP的数字I/O， 支持扩展电压型和电流型的模拟量I/O，最多扩展64路
 | 激光焊接IO扩展模块 | 可选配，适用激光焊接场景控制激光器， 提供8 DI、8 DO、4 AO（1路24V，3路10V），1路继电器
通讯拓展模块 | EtherNet/IP外部扩展模组 | 可选配，可通过该模块支持EtherNet/IP协议
 | DeviceNet外部扩展模组 | 可选配，可通过该模块支持DeviceNet协议
 | CC-Link 扩展模块 | 可选配，可通过该模块支持CC-Link协议
交流电源线AC220V | 国标插头 | 各机型标配（2M线长 ）
 | 英标插头 | ER/SR系列可选配（3M线长 3*1.0mm²）；CR系列可选配（3M线长 3*1.5mm²）
 | 欧标插头 | ER/SR系列可选配（3M线长 3*1.0mm²）；CR系列可选配（3M线长 3*1.5mm²）
 | 美标插头 | ER/SR系列可选配（3M线长 3*1.31mm²）；CR系列可选配（3M线长 3*2.08mm²）
 | 巴西标插头 | ER/CR/SR系列可选配（3M线长 3*1.5mm²）
直流电源线DC48V |  | 可选配，0.2M线长
DC-DC直流电源模块 |  | 可选配，将输入直流电压稳定转换为48V电压
手持急停使能把手 |  | CR系列选配，ER/SR系列标配，SR-C系列选配
末端网线电缆插头 |  | 适配SR末端百兆网线接口
平板电脑套件 |  | 可选配（ER系列可做示教器）， 包含平板电脑、硅胶保护套、10米网线和RJ45网口转接头
激光跟踪仪标定 |  | 可选配，适用视觉引导应用
RCI软件包 |  | xMate ER3 Pro、xMate ER7 Pro可选配，支持C++，支持1KHz实时控制
SDK软件包 |  | 各机型可选配，机器人二次开发接口，支持C++/C#/Python/Java
RokaeStudio离线编程软件 |  | 各机型可选配

## Slide 49: 工业机器人产品配置说明
选项 |  | 说明
IP67增强组件 |  | 各机型标配无IP67增强组件
 |  | NB4系列、XB7、XB7h、XB7L可选配IP67增强组件
中继线长度 |  | NB4系列、XB7、XB7h、XB7L标配3m，可选配5m、10m、15m
 |  | XB10 R1206、XB12系列、NB12、NB25系列标配5m，可选配10m、15m
 |  | NB80系列、NB220系列标配8m，可选配15m、25m
中继线柔性 |  | 各机型标配非柔性线，可选配柔性线
中继线重载 |  | 各机型标配本体端直头，可选配本体端弯头
本体I/O接头 |  | NB25标配直头，可选配弯头；
 |  | NB4系列、XB7系列、XB10 R1206、XB12系列、NB12系列标配弯头；
 |  | NB80系列、NB220系列标配直头
本体I/O线缆 |  | 可选配1.5m长线缆
示教器电缆长度 |  | 各机型标配5m，可选配7m、15m、22m
xCore控制系统 |  | 适配XBC5系列控制柜、xPad2示教器
I/O类型 |  | XBC5系列控制柜标配自研IO，可同时满足PNP和NPN
I/O数量 |  | 标配16路输入16路输出，可选配32路输入32路输出
通信 |  | 各机型可选配Profinet、EtherNet/IP通讯；XBC5系列控制柜还可选配CC-Link通讯
软件功能 | 碰撞检测 | 各机型可选配
 | 多任务 | 各机型可选配
绝对定位精度标定 |  | 各机型可选配
RokaeStudio离线编程软件 |  | 各机型可选配
界面语言 |  | 标配中文，可选英文
电源线插头 |  | NB4系列、XB7系列、XB10 R1206、XB12系列标配国标插头，可选配欧标插头
电源线长度 |  | NB4系列、XB7系列、XB10 R1206、XB12系列标配5m，可选配10m
 |  | NB12系列、NB25系列标配10m
 |  | NB80系列、NB220系列标配8m
出线方向 |  | NB4-4/0.47、NB4h-4/0.58标配后出线，可选配底出线
 |  | 其余机型唯一出线方式（除XB12 R906-3-LAR、XB12 R906-4-LAR前出线外，其余均后出线）

## Slide 50: RokaeStudio
机器人离线编程与仿真软件
核心功能
方案设计
一站式解决机器人应用难题
设备选型
轨迹生成
轨迹优化
仿真调试
代码生成

## Slide 51: 01 更简单的操作界面 操作界面简洁易用，功能布局清晰流畅，用户可轻松使用
02 更开放的场景搭建
提供机器人库、设备库、工具库等丰富的云端资源库，涵盖珞石工业机器人、协作机器人所有模型及常用工具
支持导轨、零件、状态机等设备的导入及自定义，能够轻松应对更复杂的应用场景。
04 更真实的仿真效果
实时仿真时，开启碰撞检测功能，可以模拟检测出机器人在运动时和周边的零部件、设施的碰撞情况，并通过高亮线和输出碰撞信息加以提示，提前为用户防患于未然
支持场景中机器人、零件、状态机等设备的动作仿真，通过自定义事件可控制设备执行不同的动作，实现搬运、打磨等多种场景的真实效果，满足各种项目需求
03 更灵活的轨迹生成
支持多种轨迹生成方式，针对不同的复杂模型，用户可提取模型的点、线、面等复杂特征，算法精确识别模型特征从而快速生成机器人运动轨迹，解决人工示教点位耗时过长和精度不高等问题。
05 更准确的程序生成
支持三点校准、点轴校准、三面校准等多种校准方式，最大程度避免位置偏差
RokaeStudio设定好的机器人运动轨迹可直接导出为机器人控制系统的运动程序，用户无需进行繁琐操作，仅针对部分点位进行校准，即可实机运行程序
特性优势

## Slide 52: xVision
机器人视觉软件
支持相机
视觉算子
模板匹配 灰度匹配，直线
圆定位
高精度视觉标定 目标检测
实例分割
海康2D工业相机
RealSense-D415
奥比中光RGBD相机
眼在手上、眼在手外
核心功能
满足复杂、多样的实际应用需求
支持安装方式

## Slide 53
极致易用
统一运动任务与视觉任务编程环境，打通底层数据接口，用户编程代码量减少60%支持极简一键标定，省时80%
高效灵活
采用图形化编程，简单培训即可上手 80+视觉算子，覆盖2D/2.5D视觉引导基本功能针对机器人视觉场景定制Marker引导等算法
经济实用
全自主开发，视控一体，人机交互与视觉软件共享算力
特性优势
相机
显示屏
相机
显示屏
视觉处理器
机器人控制器
视觉处理器
xCore-RC
xCore-HMI xVision

## Slide 54: 码垛工艺包
核心功能
简单易用、向导式的码垛工艺包
码垛工艺 | 可以创建最多100个码垛工艺
码垛工具组 | 1个码垛工艺仅有一个码垛工具组(码垛工具坐标系、码垛工件坐标系)可将RL工程工具数据导入码垛工具
垛型 | 可码放矩阵重叠式、纵横交错式、旋转交错式等垛型可用户自定义垛型
平面排样 | 1个码垛工艺最多能创建100种平面排样
工件个数 | 1个平面排样最多能创建200个工件
层数量 | 1个码垛可以创建50层
尺寸设置
码垛样式设置

## Slide 55
特性优势
友好的人机交互
操作舒适
多点触控示教器，支持滑动、双手操作等平板电脑导航方式
界面清晰
通过对简单的图形化参数界面设置后即可正常使用
编程简易
通过代码辅助编程或者图形化指令快速编写程序
布局明确
按照向导步骤进行设置即可完成码垛程序
提供矩阵重叠式、纵横交错式、旋转交错式等典型垛型模板
满足客户高度定制的需求，可根据实际场景定制垛型
丰富的码垛样式
简单路径设计，仅需设置接近点、参考工件点和回撤点等代表性位置，即可处理托盘上所有目标工件。安全路径规划，将整个码垛路径分成接近路径和回撤路径，可避免运动过程中的碰撞。
每层每一个工件的码垛路径都可以单独设置，满足不同场景的不同路径需求。
灵活的码垛路径
可自动检测完整码垛路径中是否存在不可到达的点位，验证后再投入运行。可试运行托盘上所有的路径点，根据实际轨迹调整对应参数。
全面的可达性校验

## Slide 56: 料盘工艺包
简单易用
支持图形化参数设置和编程，可以用最少的代码（4个点）或图形化指令处理一个料盘上的所有目标工件，普通员工也可快速操作。
高效稳定
采用先进的运动控制算法和技术，实现高速、高精度的定位控制，确保高效稳定的上下料过程。
柔性灵活
提供丰富的参数设置和配置选项，用户可根据具体应用场景进行定制。
安全可靠
提供软件、硬件层面的多种安全保护，有效避免机器人在操作过程中发生意外。
特性优势
简单易用、向导式的码垛工艺包
可以创建最多100个料盘工艺
可以定制机器人的码放模式：平行模式、S形模式等 1个料盘工艺可提供16种平面排样
1个平面排样最多支持999个工件

## Slide 57: 智能焊接工艺包
产品亮点
坡口自适应 灵活自如
①只需示教相应点位即可自动调整并优化焊接路径，智能适应不规则坡口。
②通过“录入面”功能即可应对因加工误差导致的坡口角度偏差，自动校准坡口角度。
轨迹记忆 断电再生
①面对突发情况可一键操作即可暂停焊接过程，确保操作安全。
②再次启动时系统自动恢复至之前的焊接点，无需重新定位，实现智能记忆，无缝续焊。
③多层多道焊接中，通过预设“暂停时间”，系统自动执行暂停，简化清渣等维护操作，实现无人值守的高作作业流程。
多层多道 焊道微调
①系统自主规划多层多道轨迹，逻辑简单清晰。
②精确控制层间间隙与道间间隙，无论细微调整还是大幅变动焊道微调功能都可轻松应对。
③针对全熔透焊缝，即使清根导致坡口尺寸变化，也能通过“轨迹重载”功能调整多层多道焊接轨迹。
丰富摆弧 任意设置
①支持弓字形，Z字形，正三角，倒三角等多种摆弧形式，满足多场景需求。
②支持任意设置摆幅、频率、停留时间、角度等关键参数设置，实现个性化摆焊配置。
③工艺参数支持单独修改和批量修改，提高参数调整效率。
开放的功能模块
核心功能
解决示教工作繁琐问题，降低用户使用门槛
图形化编程
5分钟上手
内置工艺专家库
5秒钟快速调用

## Slide 58
摆弧形式 弓形摆弧 Z字形摆弧 钟形摆弧 月牙形摆弧 正三角摆弧 倒三角摆弧 立焊缝向上焊接 覆盖平焊缝应用 沿坡口方向摆动 适用填充/盖面 坡口立焊打底 坡口立焊有间隙打底 | 
适用类型:平焊坡口、立焊坡口、横焊坡口、圆弧坡口及常规角焊缝 | 
丰富的摆弧形式
简单的参数设置
01
编程逻辑：先工艺再编程
① ②
01
02
03
针对中厚板焊接，设计6种常用的摆弧形式，满足绝大部分场景需求。
针对立焊缝焊接，每种摆弧形式可单独设置工艺参数，开放性极佳。
复杂场景下多层多道焊接，每种参数都可批量或单独修改，调整效率高。
极简的程序显示界面
02
快捷的程序调用及加载
03
支持断弧重启及轨迹记忆
04
焊机模块支持模拟手工点固
③
④
确定焊接工艺
预设/加载工艺
图形编程
启动焊接
模拟焊接

## Slide 59: 力控指令集
01 友好的人机交互
界面简洁清晰，可通过HMI界面简单选择并设置相应的指令和参数。
编程简易，可通过简单语句快速实现所需力控功能。
02 丰富的力控类型
支持机器人基坐标系、世界坐标系、工具坐标系、工件坐标系支持关节阻抗和笛卡尔阻抗控制
04 高效的搜索与接触力判断
先进力控搜索运动规划，机器人感受力的实时变化，有效应对作业环境不确定、零件公差大、装配操作复杂等情况。
03 完善的参数设置
可在安全范围内自由设定阻抗刚度和阻尼参数，调节相应阻抗控制效果；可设置用户期望的力，与运动指令结合，实现力控打磨、按摩等应用；
可与接触力判断指令结合起来使用，实现点触高压开关等应用。
特性优势
丰富的力控功能支持满足不同场景的不同需求
阻抗控制相关功能期望力相关功能 搜索功能

## Slide 60: RCI/SDK
特性优势
核心功能
编程语言支持： C++ / C# / Python / Java
操作系统支持：Ubuntu / Windows / Android
非实时控制功能：
基本运动：MoveAbsJ、MoveL、MoveJ、MoveC等；机器人通信：数字量和模拟量IO，寄存器读写； RL工程：查询与执行；
拖动与路径回放(协作机型)；
其他：清除报警、查询控制器日志等；
实时控制功能包：
轴空间位置控制
笛卡尔空间位置控制轴空间阻抗控制
笛卡尔空间阻抗控制直接力矩控制
面向有一定编程开发能力的用户
提供更底层、更灵活、更高性能的机器人控制接口
支持高达 1kHz 的机器人实时控制和状态获取；丰富的编程语言和操作系统支持；
二次开发接口
上位机
上S位DK机
其他库
用户程序
状态/指令
状态/指令
状态/指令
状态/指令
状态/指令

## Slide 61: 珞石生态
视觉
夹爪
6 大类生态扩展
100+ 生态伙伴
螺丝机
打磨工具
移动平台
焊机
装配
去毛刺
上下料
涂胶
分拣
打磨
贴标
码跺
测试
包装
按摩
切割
焊接
汇聚机器人行业强大的外围设备和应用套件
珞石机器人协同上下游企业打造完善生态体系，为您提供一站式解决方案
+

## Slide 62: 服务体系
360°全无忧服务体系
7x24小时持续在线
48小时抵达现场
确保机器人有效使用为首要目标覆盖全国5大标准配件库
全体系的出众培训课程专业的机器人培训设备
珞石学院

## Slide 63
版权归珞石所有。产品型号规格及技术指标如有变更，恕不另行通知。
2024.07.19
珞石机器人
400-010-8700
www.rokae.com sales@rokae.com